Часть 2. Перечень специализированных программных пакетов включаемых, при наличии обоснования, в технические требования типовых заданий, на закупку ультразвуковых диагностических   аппаратов высокого и экспертного классов.

2.1. Ультразвуковой диагностический аппарат высокого/экспертного класса для общих и специальных  исследований.

| 1 | Программа компрессионной эластографии: | Наличие | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Поддержка на линейных и/или внутриполостных датчиках, по требованию заказчика | Наличие |  |
| 1.2 | - Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей нескольких участков | Наличие | * |
| 2 | Программа эластографии сдвиговой волны: | Наличие | * |
| 2.1 | - Поддержка на конвексных датчиках | Наличие |  |
| 2.2 | - Поддержка на линейных датчиках | Наличие |  |
| 2.3 | - Одновременный вывод на экран эластограммы и изображения в В-режиме | Наличие |  |
| 2.4 | - Количественный анализ жесткости/эластичности тканей в различных областях интереса, анализ отношения жесткостей | Наличие |  |
| 2.5 | - Цветное картирование в режиме соноэластографии сдвиговой волны | Наличие |  |
| 2.6 | - Эластометрия сдвиговой волны -представление количественного результата в виде скорости (м/с) или давления (кПа) | Наличие | * |
| 2.7 | - Статистическая обработка измерений в режиме эластометрии сдвиговой волны с выведением среднего показателя и коэффициента погрешности | Наличие |  |
| 3 | Программа автоматической навигации путём совмещения изображений, полученных различными методами лучевой диагностики | Наличие только для экспертного класса | * |
| 3.1 | -Программа объединения объёмных данных КТ, МРТ с УЗ-изображением в реальном времени | Наличие только для экспертного класса |  |
| 3.2 | -Программа маркировки цели для биопсии | Наличие только для экспертного класса |  |
| 3.3 | -Программа автоматического пространственного совмещения анатомических ориентиров | Наличие только для экспертного класса |  |
| 3.4 | -Программа автоматической компенсации дыхания и движения пациента, отслеживание анатомической области пациента | Наличие только для экспертного класса | * |
| 3.5 | -Поддержка цветного допплеровского картирования в режиме объемной навигации | Наличие только для экспертного класса |  |
| 4 | Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 5 | Программа автоматической оптимизации угла контрольного объема, шкалы и базовой линии и автоматической оптимизации потока во время исследования сосудов | Наличие |  |
| 6 | Режим улучшения визуализации иглы при малоинвазивных вмешательствах | Наличие |  |
| 7 | Функция контроля положения в пространстве и прогнозирования пункционной трассы для датчиков и биопсийных инструментов | Наличие |  |
| 8 | Программа автоматического расчета толщины интима-медиа сосудов | Наличие |  |
| 9 | Детекция контуров гипо- и гиперэхогенных образований в режиме 3D | Наличие |  |
| 10 | Автоматический расчет объема образования в режиме 3D | Наличие |  |
| 11 | Мультипланарная реконструкция 3D изображения | Наличие |  |
| 12 | Оценка характера объемного образования в соответствии с международными стандартами для определения степени злокачественности | Наличие При необходимости |  |

2.2. Ультразвуковой диагностический аппарат высокого/экспертного класса для акушерских исследований.

| 1 | Программа пространственно-временной корреляции изображений для анализа сердца плода (STIC) в трех плоскостях | Наличие | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Программа автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени | Наличие | * |
| 3 | Программа недопплеровского отображения кровотока | Наличие | * |
| 4 | Программа определения контуров объекта с последующим расчетом его объема на основе данных автоматического трехмерного сканирования | Наличие | * |
| 5 | Программа получения изображения максимальной контрастности при объемном сканировании для исследования скелета плода | Наличие | * |
| 6 | Программа мультипланового отображения в реальном времени | Наличие | * |
| 7 | Программа объемного отображения плода по типу «виртуальной амниоскопии» с использованием перемещаемого виртуального источника освещения | Наличие |  |
| 8 | Программа автоматического расчета объема структур в режиме 3D | Наличие | * |
| 9 | Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства | Наличие |  |
| 10 | Программа автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода | Наличие |  |
| 11 | Программа визуализации мелких сосудов в объемных режимах | Наличие |  |
| 12 | Программа исследования объекта в режиме 3D по любой произвольно проведенной линии и с регулируемой толщиной среза с возможностью применения в режиме реального сканирования | Наличие |  |
| 13 | Мультипланарная реконструкция 3D изображения | Наличие |  |

2.3. Ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса для кардио-васкулярных исследований.

| 1 | Анатомический М-режим | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Режим импульсно-волновой тканевой допплерографии | Наличие |  |
| 3 | Режим тканевого цветового допплеровского картирования движения миокарда | Наличие |  |
| 4 | Программа качественной и количественной оценки синхронности сократимости миокарда по данным тканевой допплерографии | Наличие |  |
| 5 | Программа недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка в В-режиме | Наличие | * |
| 6 | Программа качественного и количественного анализа допплеровской оценки кинетики миокарда (strain) | Наличие | * |
| 7 | Программа автоматического обсчета общей и регионарной сократительной функций миокарда с представлением результатов в виде таблицы, круговой многосегментной диаграммы и кривых | Наличие |  |
| 8 | Программа визуализации и анализа движения клапанных колец | Наличие |  |
| 9 | Программа недопплеровского отображения кровотока в сосудах | Наличие |  |
| 10 | Автоматическое определение границ камер сердца и просвета сосудов | Наличие |  |
| 11 | Автоматический расчет толщины интима-медиа сосудов | Наличие |  |

2.4. Система ультразвуковой визуализации экспертного класса для кардио-васкулярных исследований.

| 1 | Анатомический М-режим | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Тканевая допплерография | Наличие | * |
| 2.1 | Режим тканевого цветового допплеровского картирования движения миокарда | Наличие |  |
| 2.2 | Режим цветовой М – модальной тканевой доплерографии | Наличие |  |
| 2.3 | Режим импульсно-волновой тканевой допплерографии | Наличие |  |
| 2.4 | Режимы постпроцессинговой количественной обработки тканевых цветовых допплеровских данных (скорость движения миокарда, ускорения, амплитуды смещения и т.д.) | Наличие |  |
| 2.4.1 | Программа качественного и количественного анализа допплеровской оценки кинетики миокарда (strain) | Наличие | * |
| 2.4.2 | Программа качественной и количественной оценки синхронности сократимости миокарда по данным тканевой допплерографии | Наличие |  |
| 2.4.3 | Программа автоматического обсчета общей и регионарной сократительной функций миокарда с представлением результатов в виде таблицы, круговой многосегментной диаграммы и кривых | Наличие |  |
| 3 | Программа недопплеровской качественной и количественной оценки степени деформации миокарда по данным 2D сканирования. | Наличие | * |
| 3.1 | -Режим автоматической количественной и качественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда | Наличие | * |
| 3.2 | -Режим автоматической количественной и качественной оценки сократительной функции правого желудочка, степени деформации миокарда | Наличие |  |
| 3.3 | -Режим автоматической количественной и качественной оценки сократительной функции левого предсердия, степени деформации миокарда | Наличие |  |
| 3.4 | -Программа недопплеровской оценки степени деформации миокарда левого желудочка по данным 2D сканирования при стресс-эхокардиографии. | Наличие |  |
| 3.5 | -Проведение количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка по изображениям, зарегистрированным без синхронизации с сигналом ЭКГ | Наличие |  |
| 3.6 | -Автоматическое распознавание границ миокарда по трем апикальным проекциям | Наличие |  |
| 4 | Технология свободного вращения плоскости сканирования без перемещения датчика при использовании трансторакального и/или транспищеводного матричных датчиков | Наличие |  |
| 5 | Режим бипланового изображения сердца в режиме 2D и цветового картирования при использовании трансторакального и/или транспищеводного матричных датчиков | Наличие |  |
| 6 | Программа визуализации и анализа движения клапанных колец | Наличие |  |
| 7 | Режим трехмерного изображения сердца в реальном масштабе времени при трансторакальном и/или транспищеводном сканировании при использовании матричных датчиков | Наличие | * |
| 7.1 | -Количественный анализ 4D-визуализации миокарда с помощью матричного датчика, в т.ч. вычисление объемов камер сердца при трансторакальном и/или транспищеводном сканировании | Наличие |  |
| 7.2 | -Автоматическое вычисление конечно-диастолического, конечно-систолического объемов и фракции выброса левого желудочка, с построением модели левого желудочка в режиме 4D | Наличие |  |
| 7.3 | -Программа автоматического расчета показателей деформации и массы миокарда левого желудочка сердца на основе данных 4D-исследования | Наличие |  |
| 7.4 | -Трехмерное моделирование клапанов и количественный анализ трехмерной модели клапана в реальном времени (4D) при использовании матричного транспищеводного датчика | Наличие только для кардиохирургии |  |
| 7.4.1 | -Анализ трехмерных данных митрального клапана с автоматическим расчетом: окружности и площади кольца, площади створок и сегментов створок, показателей пролабирования сегментов створок, показателей коаптации створок | Наличие только для кардиохирургии |  |
| 7.4.2 | -Программа автоматического создания динамической 3D модели митрального клапана | Наличие только для кардиохирургии |  |
| 7.5 | -Автоматический количественный анализ кинетики и функциональной активности левого предсердия в режиме 4D | Наличие только для кардиохирургии |  |
| 7.6 | -Автоматический количественный анализ кинетики и функциональной активности правого желудочка в режим 4D | Наличие только для кардиохирургии |  |
| 8 | Программа мультиплановой реконструкции трехмерной эхокардиографии | Наличие |  |
| 9 | Программа недопплеровского отображения кровотока в сосудах | Наличие |  |
| 10 | Программа для 3D-визуализации и количественного анализа объема атеросклеротического поражения сосудов | Наличие |  |

Примечания:

- В технические требования заданий на закупку могут включаться либо все, либо некоторые программы из приведённого перечня специализированных программных пакетов типовых характеристик ультразвуковых аппаратов, при наличии целесообразности и обоснования заказчиком.

- Знак (*) является обозначением отдельного пункта технических требований, соответствие по которому является обязательным.